气动隔膜阀超滤装置的自动化和环保节能

内容来源自网络


				在某五星级宾馆1000m3/d直饮水工程中所用的中空纤维式超滤膜，其外径约1mm，内孔约0.7?mm，过滤时原水从纤维内孔流过，在压力作用下，净水透过膜微孔，汇集在一起成超滤液从过滤器侧口流出，中空纤维膜不需要任何支
				




			 在某五星级宾馆1000m3/d直饮水工程中所用的中空纤维式超滤膜，其外径约1mm，内孔约0.7?mm，过滤时原水从纤维内孔流过，在压力作用下，净水透过膜微孔，汇集在一起成超滤液从过滤器侧口流出，中空纤维膜不需要任何支撑结构，用其组成的过滤设备结构简单，设备费用低，按照装置体积和膜面积的比值计算，中空纤维式超滤膜设备的处理水量要比平板膜高20倍。 

该工程中采用的处理工艺流程为： 

 自来水→原水池→砂滤→活性炭→软化→精滤→清水池→客房。其中砂滤可以将水中大部分悬浮、固形物去除掉(出水SS可达2mg/L；采用5μm精度的缠绕滤芯可以使出水SS达0.1mg/L，污染指数FI值可达3～5)；活性炭与钠离子软化树脂可降低水中余氯、有机物及二价钙、镁等离子的含量，从而提高水的口感。 

 本系统共用超滤设备两台，每台设备用超滤器36支，这36支超滤器又被分为A、B两组，每组18支。在设备运转中根据产水量变化，调整设定各工艺过程的时间，适时进行等压清洗和与膜正常工作时的逆向反洗。逆向反洗非常有效，但反洗用水的水质必须是超滤水。为此，在设计反洗流程时，或用A组超滤器的产出水洗B组超滤器，或者用B组超滤器的产出水洗A组超滤器；超滤设备中所用超滤器外形尺寸为90mm×1000mm，内装有中空纤维超滤膜2000根左右，膜面积约为4m2，膜材料为聚偏氟乙烯，该材料化学性能稳定，尤其是其耐污染性能好于常用的PS、PAN等膜材料，是新型净化水的过滤介质用材。 

 中空纤维超滤膜虽然有许多优点，但实际应用中还有很多问题要解决，否则其使用效果，尤其是膜的使用寿命将受很大影响，其中关键问题是膜的清洗恢复问题，此问题涉及清洗时机、清洗方式、清洗剂等几个方面。将自来水进一步净化为直饮水，且要求24h内水量稳定，保证不间断供应，这对关键设备——超滤提出了很高要求。为解决此问题，在超滤设备上采用了自行设计制作的“微电脑气动隔膜阀自动超滤设备”，该设备在清洗时机、清洗方式和清洗用水等方面实现了自动化。 

1、自动超滤设备 

 微电脑与气动隔膜阀结合，采用大规模集成电路微控器89C51为核心的控制芯片，以气动阀体为执行机构，以中空纤维超滤膜组件为控制对象，实现了工作、等压清洗、反冲洗和化学清洗的自动过程。自动超滤不但可以减轻劳动负荷，提高操作可靠性，防止因操作失误造成的膜损伤，更主要的是可以适时地进行不同方式的清洗，避免了膜因长时间工作造成的不可逆污染和堵塞，大大延长了膜的使用寿命，操作者可直接通过键盘设置“制水→等压冲洗→反洗→化学清洗”各程序时间，控制系统由单片机主板、键盘显示板、电源板、强电板和电磁气动阀组成，首先由微电脑通过I/O接口及固态继电器(SSR)实现对电磁气动阀的逻辑控制，再由电磁气动阀实现对执行机构的气动隔膜阀控制。 
♂
2、气动隔膜阀 

 气动隔膜阀是自动超滤装置中起关键作用的执行机构，要求可靠、灵活。 
 气动隔膜阀不同于一般的手动阀，它以气体压力为驱动力，其结构分为上下两部分，上部为压缩空气室，下部与一般液体隔膜阀相同，气室充气后，胶碗形变，气体压力推动连杆与定位托，将隔膜阀胶垫压下，此时完成关闭阀门动作。当压缩空气压力骤减时，在水流压力和胶碗形变恢复力共同作用下隔膜阀胶垫恢复原状，此时阀门打开。隔膜只有全开、全闭两个动作，开关灵活方便，按设置流程程序，接受电脑指令后完成开合动作。阀体全部采用ABS工程塑料注塑，其机械性能、化学性能和耐热性均好，对水质无污染，阀中胶垫、胶碗均选用优质橡胶，内用帘子线增强，因此耐疲劳强度高。 

3、环保节能、水利用率提高 

 膜过滤的特点之一，就是过滤液在膜表面高速横向流动，水中杂质不易在膜表面停留(随原水流走)，因此超滤膜不易污染。但是，这会造成水的大量流失，一般在自来水的超滤工艺过程中，水的利用率最高可达90%，有10%的水要排掉，而这约10%的水经过砂滤、活性炭、软化、精滤等多道工序处理后水质已相当好，为此在设计中增设了回用系统，使水的回收率增加到98.7%，只在设备自动清洗时，排放1.3%洗用水。正常工作时，回流水(或称浓缩水)回到在精滤与超滤之间的旁路侧设置的中间水罐内，让其不断地随精滤水重新补加到超滤设备中去。 

4、推广应用 

 在以超滤为核心技术的水处理工程中，砂滤、活性炭、软化、精滤等多种水处理工艺与超滤相结合，使产水水质性能指标达到设计要求，细菌总数＜50个/mL，总大肠菌群数＜3个/L(感官性状、一般化学指标、毒理指标从略)。整套系统已运行一年，经考核及测试表明，设备运转正常，自控系统满足工艺要求。 

 设备中自行设计制作的超滤器、国内率先研制出的微电脑控制系统及气动隔膜阀性能稳定，可以在大型工程中进一步推广应用。
			




﻿    
采购前阀门选型的步骤和依据：




在流体管道系统中，阀门是控制元件，其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要，所以，了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。

            阀门行业到目前为止，已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品；最高工作压力为600MPa，最大公称通径达5350mm，最高工作温度为1200℃，最低工作温度为-196℃，适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质（如浓硝酸、中浓度硫酸等）、易燃介质（如笨、乙烯等）、有毒介质（如硫化氢）、易爆介质及带放射性介质（金属钠、-回路纯水等）。

            阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况，要选择管道系统最适合安装的阀门产品，我以为，首先应了解阀门的特性；其次应掌握选择阀门的步骤和依据；再者应遵循选择阀门的原则。

            1．阀门的特性一般有两种，使用特性和结构特性。

            使用特性：它确定了阀门的主要使用性能和使用范围，属于阀门使用特性的有：阀门的类别（闭路阀门、调节阀门、安全阀门等）；产品类型（闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等）；阀门主要零件（阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、密封面）的材料；阀门传动方式等。结构特性：它确定了阀门的安装、维修、保养等方法的一些结构特性，属于结构特性的有：阀门的结构长度和总体高度、与管道的连接形式（法兰连接、螺纹连接、夹箍连接、外螺纹连接、焊接端连接等）；密封面的形式（镶圈、螺纹圈、堆焊、喷焊、阀体本体）；阀杆结构形式（旋转杆、升降杆）等。

            2．选择阀门的步骤和依据大体如下：

            ⑴选择步骤

            1.明确阀门在设备或装置中的用途，确定阀门的工作条件：适用介质、工作压力、工作温度等等。

            2.确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式：法兰、螺纹、焊接等。

            3.确定操作阀门的方式：手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。

            4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料：灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。

            5.确定阀门的型式：闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。

            6.确定阀门的参数：对于自动阀门，根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等，再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。

            7.确定所选用阀门的几何参数：结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。

            8.利用现有的资料：阀门产品目录、阀门产品样本等选择适当的阀门产品。

            ⑵选择阀门的依据在了解掌握选择阀门步骤的同时，还应进一步了解选择阀门的依据。

            1.所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式。

            2.工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质是否有毒，是否是易燃、易爆介质，介质的黏度等等。

            3.对阀门流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等等。

            4.安装尺寸和外形尺寸要求：公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等。⑤对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。（在选定参数时应注意：如果阀门要用于控制目的，必须确定如下额外参数：操作方法、最大和最小流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力。）根据上述选择阀门的依据和步骤，合理、正确地选择阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解，以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式，阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性，在选择管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。

            如下为选择阀门应遵循的原则：

            ⑴截止和开放介质用的阀门流道为直通式的阀门，其流阻较小，通常选择作为截止和开放介质用的阀门。向下闭合式阀门（截止阀、柱塞阀）由于其流道曲折，流阻比其他阀门高，故较少选用。在允许有较高流阻的场合，可选用闭合式阀门。

            ⑵控制流量用的阀门通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用。向下闭合式阀门（如截止阀）适于这一用途，因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门（旋塞阀、蝶阀、球阀）和挠曲阀体式阀门（夹紧阀、隔膜阀）也可用于节流控制，但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动，它只有在接近关闭位置时，才能较好地控制流量，故通常不用于流量控制。

            ⑶换向分流用的阀门根据换向分流的需要，这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的，因此，大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下，其他类型的阀门，只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来，也可作换向分流用。

          ⑷带有悬浮颗粒的介质用阀门当介质中带有悬浮颗粒时，最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的，那末就可能夹持颗粒，因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒，否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用，故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。目前，无论在石油、化工，还是在别的行业的管道系统，阀门应用、操作频率和服务千变万化，要控制或杜绝那怕是低微的泄漏，最重要、最关键的设备还数阀门。管道的最终控制是阀门，阀门在各个领域的服务和可靠表现是独一无二的。

          采购后阀门检查及维修保养

          阀门维修保养不及时，造成阀门失修渗漏或开关不灵;阀门未定期检修试压，甚至使用多年未进行清洗、试压和技术鉴定，致使杂物沉积于阀内，关闭不严，严重渗油、窜油;阀门检修后未关闭，或者拆除阀门后未封堵管口;阀门尘兰垫片使用了不耐油不耐压材料等。因此，要加强对阀门的检查，力争做到防患于未然。

          　　
          阀门检查的主要内容：

          　　
          1、阀杆动密封及法兰垫片静密封处是否渗漏
          2、启闭状态是否正常

          　　
          3、阀体有无损伤及渗漏等异常现象4、将平时常开或常闭的阀门转动1～2圈或做1次升降试验

          　　
          5、对常开或常闭阀门阀杆部位润滑
          6、检查和调试气动阀门的动力头及电气系统